## Slide 1
Pertemuan Ke-3
Aritmatika pada Komputer

## Slide 2
Bagaimana dengan bilangan pecahan atau real?
Bagaimana jika suatu operasi menghasilkan nilai yang lebih besar dari yang dapat direpresentasikan?
Bagaimana hardware dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian?
real numbers
arithmetic algorithms
hardware
implications to instruction set
Issues

## Slide 3
Addition
6ten + 7ten = 13ten
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110two = 6
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111two = 7
+ -----------------------------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101two = 13
7ten + 6ten = 13ten
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110two = 6
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111two = 7
+ -----------------------------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101two = 13

## Slide 4
Subtraction
7ten - 6ten = 1ten
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111two = 7
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110two = 6
- -----------------------------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = 1
Atau gunakan 2’s complement
7ten + (-6)ten = 1ten
111111111111111111111111111111111 carries
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111two = 7
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010two = -6
+ -----------------------------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001two = 1

## Slide 5
Instruction sets: Addition, Subtraction
Intel: Integer, non-SIMD
ADD – add
ADC – add with carry
SBB – Integer subtraction with borrow
SUB – subtract
INC - increment
MIPS:
Signed integer: add, addi, sub
Unsigned integer: addu, addiu, subu

## Slide 6
Multiplication
Multiplicand 1000ten
Multiplier x 1001ten
-----------
1000
0000
0000
1000
--------------
Product 1001000ten
Banyaknya digit hasil perkalian menjadi lebih banyak

## Slide 7
Sequence Version multiplication algorithm and hardware

## Slide 8
Multiplication algorithm

## Slide 10
Signed Multiplication
2 x 3 = 6

## Slide 11
Instruction Set Architecture: Multiplication
Intel: Integer
IMUL: signed multiply
MUL: unsigned multiply
SHL: Shift logical left
SAL: Shift arithmetic left
MIPS:
mult: multiply
multu: multiply unsigned

## Slide 12
Bagaimana perkalian berikut dalam biner:
  7ten x 2ten
  3ten x 3ten
Instruksi mana yang dapat digunakan, jika menggunakan prosesor Intel?

## Slide 13
Division
Dividend = Quotien x Divisor + Remainder
1001010ten di bagi 1000ten
1001ten Quotient
-----------
Divisor 1000ten : 1001010ten Dividend
-1000
-------
10
101
1010
- 1000
----------
10ten Remainder

## Slide 16
7ten  2ten, 0000 0111two  0000 0010two

## Slide 18
Signed Division
Signed divison lebih kompleks, karena melibatkan tanda
Positive/ tak bertanda: 7 = Q(3) + D(2) + R(+1) = 6 +1
Bertanda: -7  2, Quotient = -3
Remainder = (Divident – Quotient x Divisor) , maka
-7 – (-3 x +2) = -7 – (-6) = -1
-7  +2, Quotient = -3, Remainder = -1, periksa
-7 = -3 x +2 + (-1) = -6 – 1
Bagaimana dengan yang ini?
7  -2, Quotient = -3, Remainder = +1
-7  -2, Quotient = +3, Remainder = -1

## Slide 19
Intel: Integer
DIV: unsigned divide
IDIV: signed divide
SHR: Shift logical right
SAR: Shift arithmetic right
MIPS:
div: signed integer
divu: unsigned integer
Instruction Set Architecture: Division

## Slide 20
Contoh program: arithemics

## Slide 21
Floating point
Bilangan tidak hanya integer, adapula fraction atau dinamakan pula real.
Contoh:
3.14159265ten ….(pi)
2.71828ten …. (e)
Scientific notation: normalized number
0.000000001ten atau 1.0ten x 10-9 (normalized scientific)
3155760000ten atau 3.15776 x 109
0.1 X 10-8 dan 10.0 x 10-10 (bukan normalized scientific)
Binary number, not fixed:
  1.0two x 2-1
Floating point, dalam bahasa C/C++ dinamakan float.

## Slide 22
Floating poin representation
Fraction: nilai antara 0 dan 1, sebagai fraction field
Exponent: exponent field
Designer harus melakukan kompromi antara fraction dan exponent.
MIPS:
  Exponent, 8 bits, ditambah sign bit
  Fraction, 23 bits, dinamakan signed and magnitude
General representation:
  (-1)S x F x 2E ; F - fraction field; E – exponent field
Case: overflow (positive), underflow (negative)

## Slide 23
Single precision, dan Double precision
MIPS: SP: 32 bits, exponent (8 bits), DP: two 32 bits, exponent (11 bits)
MIPS dan Intel mengadopsi IEEE 754 floating point standard
1.0two x 2-1
1.0two x 2+1

## Slide 24
IEEE 75 floating point standard
General (non-biased notation)
  (-1)S x (1 + Fraction) x 2E
  (-1)S x (1 + (s1x2-1)+(s2x2-2)+(s3x2-3)+…) x 2E
Biased notation:
single precison 127, double precision 1023
    (-1)S x (1 + Fraction) x 2(Exponent-bias)
Exponent -1, direpresentasikan dalam pola bit:
  -1 + 127ten, atau 126ten = 0111 1110two
Exponent +1, direpresentasikan dalam pola bit:
    1 + 127ten, atau 128ten = 1000 0000two

## Slide 25
Contoh, IEEE floating point
Representasi -0.75ten atau -3/4ten atau -3/22ten
  -11two/22ten atau -0.11two
Scientific notation: -0.11two x 20
Normalized scientific notation: -1.1two x 2-1
Representasi umum single precision
  (-1)S x (1+Fraction) x 2(Exponent-bias)
Pengurangan bias 127 dari -1.1two x 2-1
  (-1)1 x (1+.1000 0000 0000 0000 0000 0000two) x 2(126-127)
Double precision:
  (-1)1 x (1+.1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000two) x 2(1022-1023)

## Slide 26
Floating point: konversi binary ke decimal
Sign bit: 1 (minus)
Exponential field: 129
Fraction field: 1 x 2-2 = ¼ atau 0.25
  Persamaan dasar: (-1)S x (1+Fraction) x 2(Exponent-bias)
  = (-1)1 x (1 + 0.25) x 2(129-127)
  = -1 x 1.25 x 22
  = -1.25 x 4
  = -5.0

## Slide 27
Algorithms
Addition
Multiplication

## Slide 28
Floating point: Addition
Gunakan operasi binary untuk: 0.5ten + -0.4375ten
0.5ten = 1/2ten = 1/21ten
= 0.1two = 0.1two x 20 = 1.000two x 2-1
- 0.4375ten = -7/16ten = -7/24ten
= -0.0111two = -0.0111two x 20 = -1.110two x 2-2
1: -1.110two x 2-2 = -0.111two x 2-1 (shift right, larger number)
2: 1.000two x 2-1 + (-0.111two x 2-1) = 0.001two x 2-1 (add siginificant)
3: (normalize the sum)
0.001two x 2-1 = 0.010two x 2-2 = 0.100two x 2-3
= 1.000two x 2-4 (127  -4  -126, tidak over/under flow)
4: (Round)
1.000two x 2-4 = 0.0001000two = 0.0001two
= 1/24ten = 1/16ten = 0.0625ten

## Slide 29
Floating point Operations
MIPS:
Addition: add.s, add.d
Subtraction: sub.s, sub.d
Division: div.s, div.d
Multiplication: mul.s, mul.d
Comparison
Intel:
Addition:
Subtraction:
Division:
Multiplication:
Comparison

## Slide 30
Floating point pada x86

## Slide 31
Parallelism dan Aritmatika Komputer:
Associativity
Yang perlu diperhatikan:
apakah hasil yang akan diperoleh akan dapat dipastikan sama jika dilakukan secara sekuensial
Pengujian: associativity pada floating point
  x + (y +z) = (x +y) + z, jika ya maka dapat diparalelisasi
Contoh: x = -1.5ten x1038, y = 1.5ten x1038, z = 1.0
x+(y+z) = -1.5ten x1038 + (1.5ten x1038 +1.0)
= -1.5ten x1038 + (1.5ten x1038 ) = 0.0
(x+y)+z = (-1.5ten x1038 + 1.5ten x1038)+ 1.0
= (0.0ten) + 1.0 = 1.0
x + (y +z)  (x +y) + z; tidak associative